## Slide 1
Análise dos Efeitos do Ruído de Fase em Sistemas OFDM
PRINCÍPIOS DE SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
Mestrandas: Bárbara Rosa e Beatriz Assis
Professor: Samuel Baraldi Mafra

## Slide 2
  Modulações digitais.
  OFDM é uma técnica de modulação robusta e altamente eficiente em espectro.
  Usada em LTE, 5G, DVB-T, Wi-Fi.
  Sensível a imperfeições de hardware, especialmente ruído de fase.
  O ruído de fase compromete a ortogonalidade entre subportadoras.
Introdução

## Slide 3
  "Phase Noise and Sub-Carrier Spacing Effects on the Performance of an OFDM Communication System" (IEEE, 1998).
Artigo base

## Slide 4
  Investigados os efeitos do ruído de fase sobre a modulação OFDM.
  Simulações realizadas com SPW.
  Analisados dois tipos de erros:
    CPE (Common Phase Error)
    ICI (Inter-Carrier Interference)
  Eficácia da correção depende da relação .
  Correção baseada em pilotos só funciona quando o ruído de fase varia lentamente ao longo do símbolo OFDM.
  Principais figuras: e perda de C/N.
Resumo Técnico do Artigo

## Slide 5
Resumo do Artigo
Perda de C/N após correção

## Slide 6
  Estrutura do artigo bem definida, mas equações pouco explicadas.
  Contribuição relevante: valida limites práticos do OFDM.
  Aplicação direta em sistemas LTE e 5G.
  Sugestões: explorar outros tipos de ruído e canais seletivos.
  Apesar de sucinto, o artigo fornece insights práticos relevantes, mas peca na ausência de discussões sobre limitações de aplicação em cenários com canais seletivos ou modulações mais complexas.
Análise Crítica

## Slide 7
  Implementado código Python para gerar sinais QPSK e aplicar ruído de fase.
  Avaliada a SER para:
  Subportadoras: 128, 2048, 8192
Reprodução dos Resultados

## Slide 8
Reprodução dos Resultados
  A tendência observada é semelhante à do artigo: aumento da SER com ruído intenso e correlação rápida.

## Slide 9
Comparação Direta com o Artigo
  Comparável à Figura 2 do artigo.
  Aumenta a SER com maior e menor .
  Em N = 8192, ruído impacta severamente mesmo com correção.
  Gráfico reforça teoria do artigo com validação empírica clara.

## Slide 10
Comparação Direta com o Artigo
  A simulação não apenas validou, mas também estendeu os resultados ao considerar outros valores de N.

## Slide 11
  O trabalho confirma os achados do artigo e os amplia.
  A relação é validada computacionalmente.
  OFDM com subportadoras densas é altamente sensível ao ruído de fase.
  Estudo pode ser base para análises futuras com canais seletivos ou outras modulações.
Conclusão